## Slide 1: BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE MEDICAMENTOS FITOTERÁPICOS
Maria Lúcia de Sousa
GIMEP/GGIMP/ANVISA

## Slide 2: BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE MEDICAMENTOS FITOTERÁPICOS
Mecanismo de proteção e defesa dos consumidores e usuários de fitoterápicos e plantas medicinais.

## Slide 3
Fitoterápico:
Medicamento obtido empregando-se exclusivamente matérias-primas vegetais. É caracterizado pelo conhecimento da eficácia e dos riscos do seu uso, assim como pela reprodutibilidade e constância de sua qualidade. Sua eficácia e segurança é validada através de levantamentos etnofarmacológicos de utilização, documentações tecnocientíficas em publicações ou ensaios clínicos.

## Slide 4
Legislação sanitária que dispõe sobre as boas práticas de fabricação de fitoterápicos e plantas medicinais:
LEI nº. 6.360 de 23/09/76
DECRETO nº. 79.094 de 05/01/77
LEI nº. 9.782, de 26/01/99
RESOLUÇÃO-RDC nº. 17/10 .

## Slide 5
Lei nº. 6360/76:
Art. 76. Nenhuma matéria-prima ou nenhum produto semi-elaborado poderá ser empregado na fabricação de medicamento sem que haja sido verificado possuir qualidade aceitável, segundo provas que serão objeto de normas do Ministério da Saúde.
Art. 77. A inspeção da produção de medicamentos terá em vista, prioritariamente, os seguintes aspectos:
I - a fabricação, tendo em conta os fatores intrínsecos e extrínsecos desfavoráveis, inclusive a possibilidade de contaminação das matérias-primas, dos produtos semi-elaborados e do produto acabado;
II - o produto acabado, a fim de verificar o atendimento dos requisitos pertinentes aos responsáveis técnicos pela fabricação e inspeção dos produtos, aos locais e equipamentos, ao saneamento do meio, às matérias-primas e aos sistemas de inspeção e auto-inspeção e registro de medicamentos.

## Slide 6: Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos Fitoterápicos – RDC nº 17 de
O que há de novo no regulamento técnico que substituiu a RDC nº 210 para fitoterápicos?
ANEXO VI - Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos Fitoterápicos

## Slide 7: Anexo VI
Este Anexo complementa as Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos, visto a necessidade de direcionamento específico do controle de Medicamentos Fitoterápicos.
Trata exclusivamente de medicamentos fitoterápicos. Não abrange a combinação de materiais de origem vegetal com os de origens animal e mineral, substâncias químicas, entre outras.

## Slide 8
2. Garantia de Qualidade
2.1 Além do uso de adequadas técnicas analíticas para caracterizar os medicamentos fitoterápicos, a garantia de qualidade também exige o controle das matérias-primas vegetais além dos processos validados e o uso de metodologias analíticas validadas para caracterizar os medicamentos. Portanto, um sistema apropriado de garantia de qualidade deve ser aplicado na fabricação de medicamentos fitoterápicos.
3. Sanitização e higiene
3.1 Devido à sua origem, os materiais vegetais podem conter contaminantes microbiológicos. Para evitar alterações e reduzir a contaminação é necessário um nível elevado de sanitização e higiene durante a fabricação.
4. Validação
4.1 A empresa deve apresentar justificativa científica para a determinação dos testes a serem utilizados durante a validação de limpeza e de processo.

## Slide 9: Anexo VI
Auto-inspeção
5.1 Ao menos um membro da equipe de auto-inspeção deve ter experiência e /ou qualificação técnica na área de medicamentos fitoterapicos.
Pessoal
6.1 A liberação de medicamentos fitoterápicos para o mercado deve ser autorizada por pessoa que tenha experiência e qualificação técnica nos aspectos específicos do processamento e do controle de qualidade de medicamento fitoterápico.

## Slide 10: Anexo VI
Treinamento
7.1 Todo pessoal envolvido na fabricação deve ter treinamento adequado e periódico em Boas Práticas de Fabricação e em áreas de conhecimento específico, apropriadas a medicamentos fitoterápicos e plantas medicinais.
Higiene pessoal
8.1 Todo pessoal envolvido na fabricação deve ser treinado em Boas Práticas de Higiene pessoal, bem como ser protegido do contato com matérias-primas vegetais potencialmente alergênicas, por meio de roupa e equipamento de proteção individual adequados.

## Slide 11: Anexo VI
Equipamentos
9.1 Os equipamentos devem ser higienizados através de procedimentos específicos de limpeza adequados ao processo e devidamente validados, a fim de evitar contaminação.

## Slide 12: Anexo VI
Padrões de Referência
Substâncias químicas certificadas pela FB ou outros códigos autorizados pela RDC 37/09.
Na inexistência de substâncias químicas de referência certificadas será admitido o uso de padrões de trabalho, desde que devidamente caracterizados.

## Slide 13: Anexo VI
Padrões de Referência caracterizados
10.2 Para os padrões de referência caracterizados deve-se apresentar laudo de análise completo de identificação, incluindo RMN, Espectrometria de massas de alta resolução, espectrometria no infravermelho, ponto de fusão e cromatografia líquida de alta eficiência (espectro de absorção).

## Slide 14: Anexo VI
Padrão de referência para identificação de droga vegetal
10.1 Na inexistência de monografia contendo descrição da droga vegetal em farmacopéias reconhecidas pela ANVISA, pode ser utilizado como referência, o laudo de identificação emitido por profissional habilitado ou a descrição em publicação técnico-científica indexada e perfil cromatográfico ou prospecção fitoquímica.

## Slide 15: Anexo VI
Padrão de referência para controle de qualidade da matéria-prima ativa e do medicamento fitoterápico .
10.2 O padrão de referência pode ser uma substância definida quimicamente, uma classe de compostos químicos presentes na matéria-prima vegetal ou um extrato padrão.
O extrato padrão deve ser referenciado em relação a um padrão primário, para comprovação da identidade e do teor de marcador.

## Slide 16: Anexo VI
11. Documentação
Especificações
11.1 As especificações para matérias-prima vegetais e medicamento fitoterápicos têm o objetivo de definir a qualidade, e garantir a segurança e eficácia. As especificações devem incluir, ao menos, as seguintes informações:

## Slide 17: Anexo VI
Especificações
Matéria prima vegetal
Nomenclatura botânica oficial;
Parte da planta utilizada;
Testes de identificação para princípios ativos ou marcadores conhecidos. Uma amostra de padrão deve ser disponibilizada para fins de identificação;
Descrição com base em exame visual (macroscópico) e/ou microscópico ;
Testes de pureza e integridade, incluindo: cinzas totais e/ou cinzas insolúveis em ácido clorídrico, umidade, perda por secagem, pesquisa de matérias estranhas e metais pesados;

## Slide 18: Anexo VI
Especificações da Matéria-prima vegetal
Testes para determinação de contaminação microbiológica, resíduos de pesticidas e fumigantes, radioatividade e micotoxinas, se aplicável;
Outros testes apropriados, incluindo solventes residuais utilizados na extração do derivado, pH .
Análises qualitativas e quantitativas sobre os princípios ativos e/ou marcadores quando conhecidos, ou classes de compostos químicos característicos da espécie.

## Slide 19: Anexo VI
Especificações para Medicamentos Fitoterápicos
Uniformidade de peso, tempo de desintegração, dureza e friabilidade, viscosidade, consistência e tempo de dissolução, quando aplicável;
Testes para determinação de contaminação microbiológica;
Aparência física tais como, cor, odor, forma, tamanho e textura;
Perda por secagem ou conteúdo de água;

## Slide 20: Anexo VI
Especificações para Medicamentos Fitoterápicos
Testes de identificação, determinação qualitativa de substâncias relevantes das plantas (por exemplo, cromatogramas fingerprint);
Quantificação dos marcadores e métodos analíticos disponíveis;
Testes limite para solventes residuais.

## Slide 21: Anexo VI
Medicamentos Fitoterápicos
.
Os testes de controle de qualidade e especificações para medicamentos fitoterápicos devem contemplar a determinação qualitativa e quantitativa dos principais componentes ativos. Se a atividade terapêutica dos constituintes for conhecida, esta informação deve constar da documentação. Nos casos em que a atividade terapêutica dos constituintes não puder ser determinada quantitativamente, as especificações devem ser baseadas na determinação de marcadores. Em ambos os casos a especificação de teor deve estar definida.

## Slide 22: Anexo VI
Medicamentos Fitoterápicos
.
Quando o medicamento fitoterápico possuir associações de espécies vegetais em que a determinação quantitativa de um marcador por espécie não for possível, poderá ser apresentado o perfil cromatográfico que contemple a presença de ao menos uma substância característica de cada espécie do medicamento, complementado pelo doseamento de pelo menos um marcador, desde que seja devidamente justificado.

## Slide 23: Anexo VI
.
Controle de Qualidade
12.1 Todo pessoal do controle de qualidade deve ter conhecimento, experiência, qualificação técnica e ser treinado para realização de análises em droga vegetal, derivado vegetal e medicamentos fitoterápicos.

## Slide 24
Contatos:
marialucia.sousa.anvisa.gov.br
OBRIGADA!